БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ

на будівництво житлового будинку Адреса ділянки: 42200 Сумська обл.,м.Лебедин, вул. Миру,№61 Документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію: Державний акт на право власності на земельну ділянку №204242 від 27 жовтня 2010 року. Замовник: Гр. Кулинич Андрій Олександрович Паспорт МА №944764 виданий Лебединським МРВ УМВС України в Сумській області 13.12.2001 р. Примірник № *________________________________________________ Реєстраційний № ______________________________________________ Реєстраційний № містобудівного кадастру_________________________ (у разі створення) Будівельний паспорт виданий Відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Лебединської міської ради Начальник відділу ___________________________О.П.Ніконенко М.П. Дата видачі ____ ____________ 2014року * Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається забудовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт

СХЕМА

забудови земельної ділянки

Площа земельної  ділянки  згідно з документами на землекористування :

0,0966 га

М 1:500

Експлікація:

1) місце розташування запланованих об’єктів;

2) червоні лінії;

3) лінії регулювання забудови;

4) під'їзди до будівель і споруд;

5) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

- 1- житловий будинок

Начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лебединської міської ради

М.П.

___________________        О.П .Ніконенко

(підпис)

____  ____________ 2014року

Пам’ятка  замовнику індивідуального будівництва

1.При виконанні будівельних робіт слід дотримуватись вимог будівельного паспорта та розділу «Садибна забудова» ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення.

2.Фундаменти слід виконувати з монолітного бетону марки100 або з збірних блоків (класу В 7,5) закладати на основу з твердих ґрунтів або порід,які не деформуються,мінімальна глибина закладення фундаментів,виходячи з глибини промивання ґрунту 0,9 м. Вона може бути збільшена,щоб забезпечити опирання фундаментів на тверду основу. Для визначення якості основи під фундаменти (дна котловану чи траншеї) забудовник зобов’язаний запросити автора проекту на місце будівництва.

3.Для кладки стін необхідно використовувати цеглу марки не нижче М 75 на цементно-вапняному розчині М 25.

4.Стіни,що мають димові та вентиляційні канали,виконувати тільки з повнотілої цегли із щільним заповненням швів.

5.Опирання несучих перемичок та балок на стіни не повинно бути менше 25 см.

6.Опирання плит перекриття на стіни повинно бути не менше 12 см. При цьому вони повинні вкладатись на шар цементного розчину М 100 з анкеровкою між собою і стінами.

7.Деревяні конструкції даху повинні кріпитись до стін та між собою анкерами,затяжками та скобяними виробами.

8.Для протидії горизонтальним зусиллям на стіни від конструкції даху може служити залізобетонний пояс із замоноліченими в нього елементами для кріплення мауерлатів.

9.Для підвищення вогнетривкості та попередження загнивання дерев’яні елементи даху і підлоги необхідно обробити вогнезахисним та антисептичним розчином.

10.При висоті звісу даху від планувальної відмітки відмостки більше 10 м,обов’язковим є влаштування огорожі покрівлі висотою не менше 0,6 м.

11.З метою зменшення тепловитрат та економії палива необхідно:

- виконати теплову ізоляцію зовнішніх стін,перекриття над неопалюваним підвалом та перекриття між житловим поверхом і горищем згідно вузлів,що додаються;

- головний вхід в житловий будинок влаштувати через тепловий шлюз (засклену веранду,тамбур) глибиною не менше 2 м. При цьому від входу до житлових приміщень має бути не менше трьох дверей;

- зовнішні двері,вікна,двері та люки ,що ведуть на горище і дах,повинні мати пружні ущільнюючі прокладки в притворах;

- обладнати будинок приладами обліку витрат електроенергії,газу.

12. Для протипожежної безпеки між печами,кухонними плитами,димовими каналами та спалимими конструкціями будинку слід влаштовувати відступи й розподіли з дотриманням таких умов:

- відстань від печі до стін (перегородок) не менше 32 см;

- захист конструкцій стін (перегородок)слід передбачити на 15,0 см більший за габарит печі на 50,0 вищий кухонної плити;

- розмір розподілів печей та димових каналів слід приймати не менше 51 см до спалимих конструктивних елементів.

13.При використанні балонів з рідким газом їх встановлюють у тому ж приміщенні,де й газові прилади ,відстань від балона до газової плити має бути не менше 0,5 м;до приладів опалення та печей-1 м; до паливних дверцят печей -2 м. Не допускається встановлювати газові плити і газові балони в приміщеннях цокольних та підвальних поверхів, а також в приміщеннях,під якими розташовані підвали.

14.Мінімальна ширина маршу внутрішніх сходів має бути 0,9 м,нахил сходів 1:1,25, ширина маршу визначається між перилами або між стіною та перилами.

15.Вікна та двері з санвузлів,приміщень з газовими приладами,паливних повинні відкриватися назовні.